SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

nr WIZ.272.PN.53.2015

zwana dalej w skrócie SIWZ

- INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM.

Powiat Wadowicki - Starostwo Powiatowe w Wadowicach

34-100 Wadowice, ul. Batorego 2

e-mail : biuro@powiat.wadowice.pl

Adres strony internetowej: www.powiat.wadowice.pl

Jednostka prowadząca sprawę: Starostwo Powiatowe w Wadowicach, Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych, 34-100 Wadowice, ul. Batorego 2, tel. ( 33 ) 873 42 94, tel./fax. ( 33 ) 873 42 49,  fax. ( 33 ) 823 24 33, zwany w dalszej części „Zamawiającym”

zaprasza do składania ofert na:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1772K Tłuczań – Ryczów – Łączany w Ryczowie na długości 1,54 km”

II.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) - zwaną w dalszej części SIWZ Pzp.

Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w sprawach nieuregulowanych - przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

III.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1772K Tłuczań – Ryczów – Łączany w Ryczowie na długości 1,54 km w km 3+530 do 5+070” polegające na:

Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe:

- Roboty pomiarowe

- Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno głębokość do 10cm

- Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach i chodnikach istniejących

- Rozebranie krawężników betonowych

- Rozebranie obrzeży betonowych

- Rozebranie podbudowy z kruszywa 20cm

- Rozebranie przepustów rurowych

- Wywóz materiałów z rozbiórki

Roboty ziemne:

- Wykonywanie wykopów

- Wykonywanie nasypów

Odwodnienie korpusu drogowego:

- Ułożenie przepustów fi 40cm - 60cm wraz z obsypką

- Oczyszczenie przepustów o śr. 0,4-0,5m

- Wykonanie bruku z kamienia naturalnego

Podbudowy:

- Badania nośności podłoża gruntowego

- Koryta oraz profilowanie i zagęszczenie podłoża

- Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 20cm

- Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 25cm

- Podbudowa z kruszyw łamanych gr. 15cm

- Oczyszczenie nawierzchni drogowych mechanicznie

- Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową

- Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem gr. 25cm

- Podbudowa z betonu grubości 15cm

- Podbudowa z mieszanek mineralno – bitumicznych gr. 12cm

Nawierzchnie:

- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wyrównawcza, gr. 12 cm

- Oczyszczenie nawierzchni drogowych

- Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową

- Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych warstwa wiążąca, gr. 6 cm

- Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna, gr. 4 cm

- Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej  gr. 15 cm

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej 6cm

- Przełożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

Roboty w zakresie naprawy dróg:

- Darniowanie  skarp

- Renowacja rowów

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu:

- Likwidacja istniejącego oznakowania

- Ustawienie oznakowania pionowego

- Wykonania oznakowania poziomego, grubowarstwowego

- Ustawienie barier ochronnych stalowych

Elementy ulic:

- Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej

- Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm kostka szara

- Przełożenie obrzeży betonowych 30x8cm

- Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8 cm

- Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych o grubości 15 cm

- Regulacja pionowa wpustów ulicznych

- Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych

UWAGA!

warstwa ścieralna winna być wykonana całą szerokością jezdni

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg;

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: dokumentacja projektowa, STWiOR oraz przedmiary robót, stanowiące załącznik A do niniejszej SIWZ.

4. Realizacja robót nastąpi po podpisaniu umowy i przekazaniu placu budowy. Warunki realizacji zamówienia zawarte zostały w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.

5. Wykonawca winien zaoferować minimum 60-miesięczny okres gwarancji na przedmiot zamówienia.

6. Materiały użyte do wykonania przedmiotu zamówienia powinny odpowiadać wymogom zawartym w przekazanych Wykonawcom Projekcie wykonawczym, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarze robót. Posiadać atesty, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości materiałów.

7. Wykonawca musi przedstawić cenę przedmiotu zamówienia w kosztorysie ofertowym opracowanym wg indywidualnej kalkulacji na podstawie otrzymanych przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, rysunków, wymagań niniejszej SIWZ oraz ewentualnych oględzin w terenie, suma kosztorysów będzie stanowiła cenę przedmiotu zamówienia. Ceny jednostkowe uwidocznione w kosztorysach winny obejmować koszty ogólne, zysk, podatek VAT, uporządkowanie placów budowy, ewentualne upusty, itp.  Zamawiający wymaga aby, przedstawione przez Wykonawcę ceny jednostkowe zawierały należny podatek VAT! Każda pozycja kosztorysowa musi zostać wyceniona. Ceny jednostkowe, wartość kosztorysowa oraz cena oferty winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. W przypadku nie ujęcia w wycenie ofertowej wszystkich kosztów wynikających z dokumentów wymienionych wyżej, to ten koszt nie ujęcia, a konieczny do wykonania przedmiotu zamówienia obciąży Wykonawcę.

8. Zamawiający informuje, że wszelkim wymienionym w dokumentacji oznaczeniom firm, urządzeń, systemów i innych znaków towarowych towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Wykonawca powinien zastosować materiały równorzędne, o parametrach nie gorszych niż wymienione w dokumentach, nie dopuszcza się stosowania niejednorodnych materiałów z różnych serii, końcówek.

9. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.

10.  Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.

11.  Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

12. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp. Zamówienia uzupełniające będą obejmowały roboty o tym samym charakterze co roboty podstawowe.

13. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

15. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

IV.	TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin zakończenia robót budowlanych: 23.11.2015 r.

Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego zakończenia robót.

V.  WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

2. Warunki szczegółowe udziału w postępowaniu:

- Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat, licząc wstecz od dnia upływu terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował co najmniej dwie roboty budowlane obejmujące m.in. remont/przebudowę drogi, o wartości robót nie mniejszej niż 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) każda.

- Wykonawca musi dysponować:

- kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń;

3. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą spełnia/nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty, których wykaz podany jest w części VI  niniejszej SIWZ.

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie  tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia powinno wskazywać na faktyczną dostępność tych zasobów na użytek wykonawcy w celu realizacji zamówienia, określać zakres i formę udostępniania zasobów oraz okres jakiego to zobowiązanie dotyczy. (Minimalnym wymaganiem dla zachowania formy pisemnej jest złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia. Oświadczenie złożone w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, nie spełnia wymogu formy pisemnej). Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów w zakresie ich: wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia, zdolności finansowych lub ekonomicznych w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, którym to podmiotom zamierza powierzyć realizację części niniejszego zamówienia w charakterze swojego podwykonawcy zobowiązany jest podać nazwy (firmy) podwykonawców. Zamawiający zastrzega, iż zmiana albo rezygnacja przez wykonawcę z podmiotu będącego podwykonawcą na zasoby, którego powoływał sie w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, powoduje, iż wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub samodzielnie wykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot (podwykonawca). Podmiot który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim wypadku są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

6. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu dotyczące Wykonawcy, odnoszą się odpowiednio do Wykonawców, którzy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia będą dokonywane wyłącznie z podmiotem wskazanym jako pełnomocnik pozostałych. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

7. Podwykonawstwo - Zamawiający dopuszcza wykonanie przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca winien wskazać w ofercie przewidywany do powierzenia podwykonawcom zakres i wartość prac wg załącznika nr 7 do SIWZ. W przypadku nie załączenia przez Wykonawcę w/w załącznika Zamawiający uzna, że Wykonawca zobowiązuje się wykonać w całości przedmiot zamówienia siłami własnymi. Warunki udziału podwykonawców oraz dalszych podwykonawców w realizacji zamówienia opisane zostały w istotnych postanowieniach umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.

VI. 	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY,  JAKIE MAJĄ ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone według załącznika nr 2 do niniejszej SIWZ oraz niżej wymienione dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

a) Wykaz zrealizowanych przez Wykonawcę robót, wraz z podaniem ich wartości, rodzaju, zakresu, dat i miejsc wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, w tym dwóch wskazanych na potwierdzenie spełniania warunku opisanego w części V pkt 2 ppkt a) niniejszej SIWZ określających, czy zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,

b) Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia oraz oświadczeniem, iż posiadają one wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, odpowiadający warunkom postawionym w części V pkt 2 ppkt b) niniejszej SIWZ,

c) Pisemne oświadczenie innych podmiotów o zobowiązaniu się do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia (oryginał).

2. Dla potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia do oferty należy dołączyć:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dotyczącą wszystkich osób fizycznych będących Wykonawcami oraz wszystkich urzędujących członków władz osób prawnych będących Wykonawcami albo równoważne zaświadczenie z właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4 – 8 ustawy Pzp.

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dotyczącą podmiotów zbiorowych albo równoważne zaświadczenie z właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby,

- Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo równoważne zaświadczenie z właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby,

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

- Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50 poz. 331 z późn.zm.) albo informacja o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ.

3. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dokumenty wymienione w części VI pkt 2 ppkt a), b), c), d) e) f) i g)  musi dostarczyć każdy z tych Wykonawców, natomiast dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienione w części VI pkt 1 ppkt a) do b) składa ten lub ci z Wykonawców, którzy spełniają dany warunek.

4. W przypadku gdy Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w części V pkt 2 ppkt a), b) będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp wraz z ofertą winien złożyć dokumenty określające faktyczną dostępność tych zasobów na użytek wykonawcy w celu realizacji zamówienia, sposób ich wykorzystania oraz zakres i formę udostępniania zasobów, okres jakiego to zobowiązanie dotyczy, charakter stosunku, jaki będzie go łączył z innym podmiotem (umowa, porozumienie itp.).

6. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć część robót podwykonawcom do oferty należy dołączyć wykaz robót i wartości tych robót planowanych do powierzenia podwykonawcom według załącznika nr 7 do niniejszej SIWZ.

7. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są oni zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy oraz zobowiązani są do złożenia w ofercie Pełnomocnictwa ustanawiającego Pełnomocnika. Pełnomocnictwo zawierać powinno umocowanie do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 26 ust. 2b Pzp do oferty należy dołączyć kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty.

9. Jeżeli za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części VI) pkt 2 ppkt a), c), e) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a)  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)  nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

c)  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

a zamiast dokumentu określonego w części VI pkt 2 ppkt b), d) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10-11 ustawy Pzp.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w tym punkcie, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

11. Oferta musi być sporządzona co do treści według formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ i prawidłowo podpisana.

12. Wszystkie dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na każdej zapisanej stronie poświadczanego dokumentu z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo musi być przedłożone wyłącznie w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez ustanowionego pełnomocnika.

13. Gdy przedstawiona kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób, może on zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.

14. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

VII. 	INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I  DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.

1. Wszelkie zawiadomienia, wnioski, oświadczenia i informacje Zamawiający i Wykonawcy  będą przekazywać sobie pisemnie lub faksem. Nr faksu Zamawiającego jest podany w części I niniejszej SIWZ. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem, każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Osobami prowadzącymi zamówienie, ze strony Zamawiającego są:

a) Stanisława Pamuła - Kierownik Wydziału Dróg Powiatowych tel. 33/8734230,

b) Alicja Noworyta - inspektor w Wydziale Inwestycji i Zamówień Publicznych tel. 33/8734277.

VIII.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.

1. Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych).

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Powiat Wadowicki – Starostwo Powiatowe w Wadowicach

Beskidzki Bank Spółdzielczy Oddział w Wadowicach

nr 63 8111 1019 2002 2002 7607 0004

z dopiskiem: Wadium w postępowaniu na wybór wykonawcy „Przebudowa drogi powiatowej nr 1772K Tłuczań – Ryczów – Łączany w Ryczowie WIZ.272.PN.53.2015”

i w takim czasie, aby pieniądze znalazły się na rachunku Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Do oferty należy dołączyć pisemne potwierdzenie wpłaty wydane przez bank.

4. Wadium w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. Oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą, przy czym oryginał może być złożony w oddzielnej kopercie, jeżeli Wykonawca będzie żądał jego zwrotu po zakończeniu postępowania; w takim przypadku kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem musi być złączona do oferty.

5.  Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

6. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie;

b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

ponadto:

d) jeżeli Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa  w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza.

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

5. Zamawiający w dowolnym czasie, jednak nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadiów, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do czasu zawarcia umowy.

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, która musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pisemnie, trwałą i czytelną techniką oraz spięta w sposób zapobiegający jej dekompletacji, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 10.

3. Wszystkie strony oferty wraz z załącznikami winny być podpisane przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym przynajmniej na formularzu oferty i jego załącznikach, oświadczeniach oraz kopiach dokumentów poświadczanych za zgodność z oryginałem podpisy winny być opatrzone pieczęcią firmową i imienną Wykonawcy lub czytelnym podpisem. Zaleca się aby strony oferty były ponumerowane i spięte w sposób trwały.

4.  Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) formularz oferty sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,

b) kosztorysy ofertowe,

c) wszystkie załączniki nr od 2 do 7 do niniejszej SIWZ, zawierające oświadczenia i wykazy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie z ich treścią,

d) pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo, w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,

e) pełnomocnictwo do podpisania oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, względnie pełnomocnictwo do podpisania innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą,

f) dowód wniesienia wadium.

W przypadku dokumentów potwierdzających doświadczenie w realizacji robót i ich wykazu, wystawionych w walutach obcych, wskazane w nich kwoty zostaną przeliczone dla potrzeb oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu według średniego kursu PLN dla tej waluty podanej przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert.

5. Oferta oraz oświadczenia i dokumenty winny być sporządzone co do treści według wzorów załączonych do SIWZ.

6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być podpisane przez osoby podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

8. Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej i zaklejonej kopercie opisanej nazwą i siedzibą Zamawiającego – Powiat Wadowicki - Starostwo Powiatowe w Wadowicach ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice, nazwą i siedzibą Wykonawcy, oraz hasłem: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1772K Tłuczań – Ryczów – Łączany w Ryczowie na długości 1,54 km” z dopiskiem nie otwierać przed  08.09.2015 r. godz. 1100

9. Jeżeli Wykonawca, składając ofertę, zastrzega sobie prawo do nieudostępniania innym uczestnikom postępowania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi to wyraźnie wskazać w ofercie poprzez złożenie stosownego oświadczenia zawierającego wykaz zastrzeżonych dokumentów. Dokumenty opatrzone klauzulą „Dokument zastrzeżony” winny być załączone łącznie z oświadczeniem, o którym mowa wyżej, załączonym do oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne oświadczenie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Oświadczenie to winno być doręczone Zamawiającemu w formie pisemnej lub faksem pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o zmianach lub wycofaniu oferty winny być opakowane jak oferta oraz oznaczone wyrazem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 08.09.2015 r. do godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Wadowicach, ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice, w sekretariacie pok. 314 (III piętro).

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.09.2015 r. godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego – Starostwo Powiatowe w Wadowicach, ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice,  pok. Nr 011 (parter).

3. Otwarcie ofert jest jawne.

4. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, w poszczególnych ofertach.

6. Informacje, o których mowa w pkt 4 i 5. Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8.Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonywanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, zgodnie z treścią art. 87 ust. 2 ustawy Pzp.

10.Zamawiający wyklucza Wykonawcę jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 24  ustawy Pzp.

11. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 89 ustawy Pzp.

12. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek przewidzianych w art. 93 ustawy Pzp.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY.

- Wykonawca musi przedstawić cenę przedmiotu zamówienia wyliczoną w oparciu o opracowane według własnej kalkulacji kosztorysy ofertowe, sporządzone na podstawie, przedmiarów robót, dokumentacji technicznej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, wymagań niniejszej SIWZ oraz ewentualnych oględzin w terenie. Ceny jednostkowe brutto uwidocznione w kosztorysie winny obejmować koszty ogólne, zysk, podatek VAT, uporządkowanie placów budowy, ewentualne upusty, itp. Każda pozycja kosztorysowa musi zostać wypełniona.

- Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania zamówienia, o którym mowa w opisie przedmiotu zamówienia niniejszej specyfikacji. Równocześnie Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Suma wartości elementów kosztorysu ofertowego będzie wartością przedmiotu zamówienia i winna odpowiadać wartości podanej w formularzu oferty.

- Na formularzu oferty należy podać kwotę brutto wykonania całego zamówienia tj. zawierającą wszystkie koszty jej wykonania. Na kwotę brutto składa się wartość netto + stawka należnego podatku VAT wyrażona % i kwotowo. Ceny uwidocznione w ofercie powinny być podane cyfrowo i słownie w złotych polskich, zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

- Nie przewiduje się waloryzacji ceny, a podane w ofercie składniki cenotwórcze będą podstawą do rozliczeń.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- W przypadku, o którym mowa wyżej, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, do ceny najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną dolicza się podatek od towarów i usług, który zamawiający miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami.

- W przypadku omyłek w zakresie obliczenia ceny Zamawiający będzie postępował   zgodnie z zaleceniami określonymi w art. 87 i 89 „Pzp”.

- Nie przewiduje się żadnych przedpłat ani zaliczek na poczet realizacji przedmiotu umowy.

XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ ZAMAWIAJĄCY PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

- Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu, Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i wagami:

Cena za całość zamówienia – 95%

Wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane– 5%

- Punkty przyznawane za kryterium „cena  za całość zamówienia” będą liczone wg następującego wzoru:

Przyznane pkt cena (C) =  (Cn : Cb)  x  waga

gdzie:

C - ilość punktów przyznana danej ofercie w kryterium cena

Cn - cena oferty o najniższej cenie

Cb - cena oferty badanej

waga – 95

Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Punkty przyznawane za kryterium „wydłużenie okresu gwarancji na roboty budowlane” będą liczone wg następującego wzoru:

Przyznane pkt za wydłużenie okresu gwarancji na roboty (G) = (Gb : Gn) x waga

gdzie:

G - liczba punktów przyznana danej ofercie za udzieloną gwarancję,

Gb –  gwarancja na roboty remontowe podana przez wykonawcę, dla którego wynik jest obliczany

Gn –  najdłuższa gwarancja na roboty zaoferowana w postępowaniu

waga – 5

Wymagany okres gwarancji na roboty  – nie mniejszy niż 60 miesięcy. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę okresu gwarancji niższego niż 60 miesięcy, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1) pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych.

Okres gwarancji na roboty remontowe  udzielony na ponad 84 miesiące nie będzie punktowany.

- Sumując punkty uzyskane w kryterium cena i kryterium okres gwarancji otrzymujemy punkty uzyskane przez daną ofertą (S) = C + G.

- Oferta, która otrzyma największą ilość punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

- Zamawiający odrzuci oferty, wykluczy z postępowania Wykonawców lub unieważni postępowanie na zasadach przewidzianych dla tych czynności w Prawie zamówień publicznych.

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.

- Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie odrębnym pismem powiadomiony o miejscu i terminie podpisania umowy.

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca będzie zobowiązany do:

- wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - przedłożenia umowy stwierdzającej solidarną odpowiedzialność tych Wykonawców za wykonanie przedmiotu umowy i wniesienie należytego wykonania umowy oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z tych Wykonawców do składania i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wszystkich Wykonawców, a także do otrzymywania wynagrodzenia za wykonane roboty. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu oryginału umowy do wglądu oraz do pozostawienia kserokopii tej umowy, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, określającej zakres, formę współpracy i sposób rozliczania się uczestników.

- przedłożenia odpowiedniego pełnomocnictwa w przypadku, gdy siedziba Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, znajduje się poza terytorium Polski, a zamówienie będzie realizowane za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na terytorium Polski,

- przedłożenia ewentualnego wykazu podwykonawców,

- przedłożenia aktualnej kopii dokumentu dopuszczającego Wykonawcę do obrotu prawnego, tj. odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, o ile dokument ten nie został złożony wraz z ofertą, a w przypadku, gdy ofertę składa kilka podmiotów działających wspólnie, dotyczy to każdego z nich,

- przedłożenia kopii umowy (-ów) o udostępnienie odpowiednich zasobów w przypadku wykazania w treści oferty, iż Wykonawca będzie korzystał z niezbędnych zasobów przy wykonywaniu zamówienia i faktycznego udziału przy realizacji zamówienia podwykonawców, pod rygorem, iż w przypadku ich nieprzedłożenia może nie dojść do zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, ze wszystkimi tego konsekwencjami, w szczególności utratą wadium,

- przedłożenia oryginału lub potwierdzonej za zgodność kserokopii uprawnień dla osób przewidzianych do realizacji zamówienia.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny brutto podanej w ofercie.

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach według wyboru Wykonawcy: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany wyżej przez Zamawiającego z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o „Przebudowa drogi powiatowej nr 1772K Tłuczań – Ryczów – Łączany w Ryczowie na długości 1,54 km”

5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

6. W przypadku zabezpieczenia w formie poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t .j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) wniesiony dokument winien zawierać uwagę, iż zwrot części kwoty zabezpieczenia gwarantującej zgodne z umową wykonanie zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia (dokonania odbioru końcowego), a w pozostałej części (30 % kwoty zabezpieczenia) – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

7. Niedopuszczalne jest wprowadzenie w treści poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.) jakichkolwiek warunków ograniczających Zamawiającemu wypłatę zabezpieczenia.

8. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa części XV pkt 3 niniejszej SIWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

9. Zamawiający zwróci zabezpieczenie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie Pzp oraz w terminach określonych w załączonych do SIWZ istotnych postanowienia umowy.

XVI.	ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZWIERANEJ UMOWY

Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ.

XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907).

2.  Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

XVIII.  INNE POSTANOWIENIA.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ najpóźniej do upływu połowy terminu wyznaczonego na składanie ofert.

- Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji.

- Wyjaśnienia lub zmiany treści specyfikacji Zamawiający niezwłocznie prześle wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja.

- W przypadku dokonania wyjaśnień lub zmiany treści specyfikacji termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z art. 12a Pzp.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

- Formularz oferty – załącznik nr 1 do SIWZ WIZ.272.PN.53.2015

- Oświadczenia o spełnieniu warunków do udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp - załącznik nr 2 do SIWZ WIZ.272.PN.53.2015

- Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp - załącznik nr 3 do SIWZ WIZ.272.PN.53.2015,

- Oświadczenie o potencjale kadrowym załącznik nr 4 do SIWZ  WIZ.272.PN.53.2015,

- Oświadczenie o posiadanej wiedzy i doświadczeniu zawodowym – załącznik nr 5 do SIWZ  WIZ.272.PN.53.2015,

- Istotne postanowienia umowy - załącznik nr 6 do SIWZ WIZ.272.PN.53.2015,

- Wykaz robót przewidzianych do powierzenia podwykonawcom- załącznik nr 7 do SIWZ WIZ.272.PN.53.2015,

- Załącznik A do SIWZ WIZ.272.PN.53.2015.

Zatwierdzam. ………………………………………

Podpis Kierownika Zamawiającego

Załącznik Nr 1 do SIWZ

WIZ.272.PN.53.2015

| /pieczęć Wykonawcy/ | FORMULARZ OFERTY |
| --- | --- |

### Powiat Wadowicki - Starostwo Powiatowe w Wadowicach,

ul. Batorego 2, 34-100 Wadowice

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1772K Tłuczań – Ryczów – Łączany w Ryczowie na długości 1,54 km” działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa Wykonawcy ……………………………………………………….………………………………………..................……

Adres siedziby

..........................................................................................................................................................................

Adres do korespondencji

………………………………………………………………..………………………………………………

Tel. …………………………………...………..; fax.- ………………………………………………………

e-mail: ………………………………………………………………………...……………………………

NIP - ……………………………………………..; REGON………………………………………………

oferujemy wykonanie robót objętych przetargiem  za kwotę - zgodnie z opracowanym kosztorysem ofertowym:

A)  netto:  .................................... zł

(słownie: ........................................................................................................................)

B)  brutto  ................................... zł

(słownie: ........................................................................................................................)

uwzględniającą podatek VAT w wysokości 23%  ........................................................ zł

- OFERUJEMY wykonanie zamówienia w terminie do 23.11.2015r.).

- OFERUJEMY okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszący ..............................(min. 60 mies.), liczony od daty końcowego odbioru przedmiotu zamówienia.

- PRZYJMUJEMY termin płatności 30 dni licząc od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- OŚWIADCZAMY, że zgodnie z art. 44 Pzp spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w SIWZ, zapoznaliśmy się ze SIWZ, istotnymi postanowieniami umowy, projektem budowlanym i wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, a także z innymi załącznikami do SIWZ. Akceptujemy i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. Jak również oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty i wykonania zamówienia oraz uznajemy je za wystarczające. W przypadku wybranie naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji oraz istotnych postanowieniach umowy.

- OŚWIADCZAMY, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas 30 dni liczonych od daty jej otwarcia.

6. OŚWIADCZAMY, że wnieśliśmy wadium w  wysokości…………………..……....…… w formie ......…………………………………………………………………………………..............

7. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny oferty brutto tj. kwotę ...................................................................... nie później niż w dniu zawarcia umowy w następującej formie / formach………………………………………………………………....

8. OŚWIADCZAMY, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm. ), które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach:......................................................................................................

9. OŚWIADCZAMY, iż spełniamy ogólne i szczegółowe warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

10. OFERTĘ  niniejszą składamy na ..................  kolejno ponumerowanych stronach.

11.  W załączeniu przedkładamy następujące dokumenty stanowiące integralną część oferty:

- ………………………………………………….……..

- …………………………………………………….…..

- ………………………………….………………….….

- ………………………………….…………….……….

- ..................................................................................

- ..................................................................................

- ..................................................................................

- ..................................................................................

............................................

/miejscowość data/

................................................................

/pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik Nr 2 do SIWZ

WIZ.272.PN.53.2015

| /pieczęć Wykonawcy/ | OŚWIADCZENIE o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1772K Tłuczań – Ryczów – Łączany w Ryczowie na długości 1,54 km”.

Ja,  niżej podpisany

.............................……………………………………………………………………………..…

(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

reprezentujący

.......................................................................................................................................................

(nazwa firmy Wykonawcy)

Upoważniony do występowania w imieniu Wykonawcy oświadczam, że Firma, którą reprezentuję spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące:

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Jednocześnie stwierdzam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

............................................

/miejscowość data/

………………..............................................................

/pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik Nr 3 do SIWZ

WIZ.272.PN.53.2015

........................................

/pieczęć  Wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1772K Tłuczań – Ryczów – Łączany w Ryczowie na długości 1,54 km”

Ja, niżej podpisany

.............................………………………………………………………………………………………..…

(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

reprezentujący ............................................................................................................................................................

(nazwa firmy Wykonawcy)

upoważniony do występowania w imieniu Wykonawcy oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).

oświadczam, na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 w zw. z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), po zapoznaniu się z treścią ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), że nie należę */ należę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

W przypadku należenia do grupy kapitałowej należy przedstawić listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Jednocześnie stwierdzam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

*Niepotrzebne skreślić

............................................

/miejscowość data/

.....................................................................

/pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

W przypadku składania oferty przez kilka podmiotów działających wspólnie każdy z Wykonawców musi złożyć ww. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

Załącznik Nr 4 do SIWZ

WIZ.272.PN.53.2015

| (pieczęć Wykonawcy) | POTENCJAŁ KADROWY Wykaz osób przewidzianych do wykonania zamówienia |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1772K Tłuczań – Ryczów – Łączany w Ryczowie na długości 1,54 km”

oświadczam/y/, że zamówienie zostanie zrealizowane z udziałem następujących osób:

| Lp. | Imię i nazwisko | Zakres czynności, prac, funkcja wykonywana przy realizacji zamówienia | Posiadane kwalifikacje - uprawnienia | Wykaz budów, na których osoba ta pełniła funkcję kierownika budowy lub inspektora nadzoru | Dysponuję/ będę dysponował |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Oświadczam/y, że wymienione w wykazie osoby posiadają wymagane przepisami prawa uprawnienia określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

............................................

/miejscowość data/

.....................................................................................

/pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik Nr 5 do SIWZ

WIZ.272.PN.53.2015

| /pieczęć Wykonawcy/ | POSIADANA WIEDZA I DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1772K Tłuczań – Ryczów – Łączany w Ryczowie na długości 1,54 km”,

oświadczam/y, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w okresie pięciu lat przed wszczęciem postępowania, następujące zamówienia:

| Lp | Nazwa realizowanego zadania, miejsce jego realizacji | Zleceniodawca nazwa i adres | Wartość, zakres, realizowanych robót (krótka charakterystyka) | Okres realizacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga!  Należy dołączyć dokumenty, potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

............................................  	         		   ............................................................

/miejscowość data/	      		 /pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/

Załącznik Nr 6 do SIWZ

WIZ.272.PN.53.2015

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pn: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1772K Tłuczań – Ryczów – Łączany w Ryczowie na długości 1,54 km w km 3+530 do km 5+070”

- Zakres rzeczowy określa kosztorys ofertowy z dnia …………….

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z:

- ofertą,

- postanowieniami kosztorysu ofertowego,

- ze Specyfikacjami Istotnych Warunków Zamówienia,

- ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót,

- innymi dokumentami przetargowymi,

- warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

- pod nadzorem i zapewnieniem bezpieczeństwa użytkownikom dróg, umożliwiając ruch samochodowy i pieszy.

- Przy realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązuje się stosować wyroby dopuszczone do używania w budownictwie w rozumieniu prawa budowlanego.

- Do obowiązków Wykonawcy i na jego koszt należy:

- sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót przy uwzględnieniu konieczności wykonywania warstwy ścieralnej całą szerokością jezdni oraz oznakowanie robót zgodnie ze sporządzonym projektem,

- wykonanie robót tymczasowych, które mogą być potrzebne podczas wykonywania robót podstawowych,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu 
w terminie, w którym ustalony jest odbiór ostateczny,

- zorganizowanie i kierowanie robotami w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami bhp oraz zapewnienie warunków ppoż. określonych w przepisach szczegółowych.

- Sporządzenie szczegółowego harmonogramu rzeczowo – finansowego przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym.

§ 2

Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytułu strat powstałych w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych i odpowiedzialności cywilnej wobec Zamawiającego oraz osób trzecich w czasie realizacji robót objętych umową.

§ 3

Zamawiający w ciągu 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy zobowiązuje się przekazać Wykonawcy plac budowy, Dziennik Budowy oraz Księgę Obmiaru Robót.

§ 4

Strony ustalają, że przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do: ……………….

(max. 23.11.2015 r.)

§ 5

- Nadzór nad realizacją robót z ramienia Zamawiającego sprawować będzie ………….. Będzie on reprezentował Zamawiającego wobec Wykonawcy działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego w zakresie wynikającym z niniejszej umowy. Pełnomocnictwo niniejsze nie daje upoważnienia inspektorowi do podejmowania decyzji powodujących wzrost kosztów. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób sprawujących nadzór nad realizacją robót i zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia o tym Wykonawcy.

- Z ramienia Wykonawcy funkcję Kierownika Budowy będzie sprawować ……………… . Kierownik Budowy działa w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Ewentualne zmiany Kierownika Budowy wymagają, po pisemnym powiadomieniu, zgody Zamawiającego. Jeżeli w toku realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych umową, Kierownik Budowy jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru oraz Zamawiającego. Na tę okoliczność Kierownik Budowy przedkłada Zamawiającemu protokół konieczności podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

§ 6

- Wykonawca wykona siłami własnymi następujące roboty:

- ……………………………,

- ……………………………,

wartości ……………zł brutto.

- Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawców następujące roboty:

- ……………….. o wartości…………….zł brutto,

- ……………….. o wartości…………….zł brutto.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Zatrudnienie przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy musi zostać zgłoszone Zamawiającemu pisemnie najpóźniej 7 dni przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonywania robót. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty objęte niniejszą umową, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę projektu umowy lub projektu jej zmian wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych dla podwykonawcy nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy lub jej zmianę.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu do wglądu oryginały umów o podwykonawstwo i ich zmian zawartych z podwykonawcami i doręczy kopie umów potwierdzone za zgodność z oryginałem najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia jej zawarcia. Wszystkie przekazane kopie staną się integralną częścią niniejszej umowy.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo zgłasza pisemny sprzeciw, jeżeli umowa nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz gdy przewidywany termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w art. 143 b ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku zmiany, przez Wykonawcę, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robót podwykonawcy. W kwestii udzielenia akceptacji dla nowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy Zamawiający i Wykonawca będą postępowali jak opisano w ust. 4 i 5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy, wynikła z braku podwykonawcy będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

- Zatrudnienie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bez uzyskania zgody Zamawiającego lub niedostarczenie zawartej z nim umowy lub jej zmiany stanowi podstawę odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

10.  W umowach zawartych z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, terminy płatności za wykonane roboty ustalone zostaną w taki sposób, żeby termin płatności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przypadał wcześniej niż termin płatności za daną część zamówienia należną Wykonawcy od Zamawiającego. Jako jednej z podstaw do uregulowania zapłaty za fakturę wystawioną przez Wykonawcę, Zamawiający będzie żądał dowodów potwierdzających zapłatę przez Wykonawcę podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zobowiązań z tytułu zrealizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców robót wskazanych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

11.  Jeżeli Zamawiający zostanie zmuszony do zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy to o tyle, ile zapłaci podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pomniejszy wynagrodzenie Wykonawcy.

12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którym powierzył wykonywanie robót objętych niniejszą umową.

13. Wykonawcę obowiązują te same zasady określone w niniejszym paragrafie w przypadku zawarcia umów przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami.

§ 7

- Strony ustalają wynagrodzenie kosztorysowe wg kosztorysu ofertowego z dnia ………..…… w kwocie:

/brutto/ : …………………………… zł

(słownie: ………………………………………………………………..)

- Ceny jednostkowe brutto określone w kosztorysie ofertowym Wykonawcy zostają ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom ani waloryzacji.

- Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to niezbędne do zgodnej z umową realizacji robót, polecać dokonywanie takich zmian ich ilości, jakie uzna za niezbędne, a Wykonawca powinien zwiększyć lub zmniejszyć ilości robót wykazanych w kosztorysie ofertowym do kwoty nie przekraczającej wartości niniejszej umowy.

§ 8

- Ewentualne roboty dodatkowe, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji, których nie można było wcześniej przewidzieć, będą mogły być zlecone wyłącznie na zasadach określonych przepisami Ustawy prawo zamówień publicznych.

- Ewentualne roboty uzupełniające, będą mogły być zlecone wyłącznie na zasadach określonych  przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 9

- Przed zawarciem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto tj. …………….. zł (słownie: ……………………………………………………..)

w formie zgodnej z art. 148 ust. 1 ustawy- prawo zamówień publicznych.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym i zwraca z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym  przechowuje, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek wskazany przez Wykonawcę.

- W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy - prawo zamówień publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokości.

- Zabezpieczenie gwarantuje zgodne z umową wykonanie przedmiotu umowy oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy, w następujących częściach i terminach:

- 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, przeznaczona na pokrycie roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji, w terminie do 15 dni od daty upływu terminu gwarancji, tj ……………………..(min 60m-cy) m-cy.

§ 10

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą końcową oraz fakturami częściowymi. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu i odbiorze całości robót. Dopuszcza się fakturowanie częściowe w okresach min. 1 miesiąca. Faktury częściowe będą wystawiane zgodnie z etapami robót przyjętymi w harmonogramie rzeczowo – finansowym.

- Podstawą do wystawienia faktury będą: protokół odbioru ostatecznego lub częściowego robót wraz z wykazem ilości wykonanych i odebranych robót potwierdzonych przez osobę pełniącą nadzór nad realizacją zamówienia.

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za wykonane roboty w wysokości wynikającej z pomnożenia cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego przez ilości faktycznie wykonanych i odebranych robót wykazanych w kosztorysie powykonawczym do kwoty nie przekraczającej wartości umowy określonej w § 7 ust. 1.

§ 11

- Zakończenie wykonania robót (w części, w całości) Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie.

- Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru roboty w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia ich zakończenia. Odbioru robót dokonuje komisja składająca się: z ramienia Wykonawcy Kierownik Budowy, z ramienia Zamawiającego osoby pełniące nadzór nad realizacją zadania oraz przedstawiciele Zamawiającego.

- Odbiór robót, o których mowa powyżej, nastąpi na podstawie oględzin w terenie oraz  przedłożonych przez Wykonawcę dokumentów określonych w ST. Dokumentację powykonawczą, po zakończeniu całości robót, Wykonawca robót winien przedłożyć Zamawiającemu nie później niż w dniu rozpoczęcia czynności odbiorowych, ustalonym odrębnym pismem. Jeżeli nastąpi opóźnienie w przedłożeniu tej dokumentacji termin przystąpienia do odbioru ostatecznego wskazany w ust. 2 ulegnie odpowiedniemu wydłużeniu.

- Z czynności odbioru sporządzony będzie protokół odbioru robót, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu  przysługują następujące uprawnienia:

1)  jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu
       usunięcia wad i żądać ich usunięcia wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin do ich

usunięcia;

2)   jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

- jeżeli umożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru  po raz drugi.

- Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych uprzednio jako wadliwych.

- W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych w okresie gwarancji 
i rękojmi Zamawiający może wykonać naprawę sam lub przez osoby trzecie, na koszt Wykonawcy po uprzednim pisemnym zawiadomieniu go o tym bez utraty przez Zamawiającego uprawnień wynikających z gwarancji lub rękojmi.

- Na około 14 dni przed upływem okresu gwarancji Zamawiający dokonuje z udziałem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego. Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują przedstawiciele Stron umowy.

§ 12

- Należność będzie uregulowana z konta Starostwa Powiatowego w Wadowicach na konto Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Faktura będzie płatna przelewem w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

§ 13

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za niedotrzymanie terminu zakończenia robót określonego w § 4 niniejszej umowy – w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie  w usunięciu wad w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę, z przyczyn

leżących po stronie Wykonawcy – Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 20% wynagrodzenia umownego,

- w przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu  umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia,

- w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy  nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takich wypadkach Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

- Zamawiający może żądać odszkodowania przewyższającego karę umowną, jeśli kara nie pokrywa wysokości szkody powstałej wskutek nienależytego wykonania umowy lub opóźnienia w oddaniu przedmiotu umowy.

- Kary umowne będą potrącane z wystawionej faktury. W sytuacji kiedy nie będzie możliwości potrącenia kar z faktury, Zamawiający obciąży Wykonawcę notą księgową.

§ 14

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ……………………(min. 60 m-cy) gwarancji i rękojmi na roboty objęte niniejszą umową z wyłączeniem oznakowania poziomego, na które okres gwarancji wynosi…….(min. 36 m-cy) dla materiałów grubowarstwowych. Rozszerza się okres rękojmi na okres udzielonej gwarancji. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od daty odbioru ostatecznego.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek  w terminie …………. (max 7 dni), jeśli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać wykonania go po raz drugi lub, w przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w zakreślonym mu terminie powierzyć wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§ 15

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą obu Stron w formie pisemnej, w postaci aneksu, pod rygorem nieważności takich zmian.

- Niedopuszczalne są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 3.

- Zmiana umowy, w zakresie terminu wykonania, może być dokonana w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności:

- z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem umowy przez doświadczonego Wykonawcę, robót,

- z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron,

- z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, to jest m. in. klęski żywiołowej (huragany, powodzie, trzęsienie ziemi),

- wystąpieniu nadzwyczajnych warunków pogodowych, które nie pozwalają na realizację robót zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót  np. długotrwałe i intensywne opady deszczu, niskie temperatury itp.

- Zmiana wartości umowy może być dokonana wyłącznie w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT.

- O wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 3 Wykonawca winien jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego pisemnie.

- Zmiana postanowień umowy z uwagi na wystąpienie powyższych lub innych niż wymienione w ust. 3 i 4 okoliczności niezależnych od Wykonawcy, może nastąpić pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Termin wykonania może ulec przedłużeniu o czas trwania tych okoliczności.

§ 16

- W razie powstania sporu związanego z wykonaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego, kierując swoje roszczenie do Zamawiającego.

- Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do roszczenia Wykonawcy w ciągu 21 dni od chwili zgłoszenia roszczenia.

- Spory mogące powstać na tle realizacji niniejszej umowy, także następstw z tym związanych, rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 17

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Prawa zamówień publicznych.

§ 18

Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- oferta,

- kosztorys ofertowy,

- STWiOR,

- specyfikacje istotnych warunków zamówienia,

- inne dokumenty przetargowe.

§ 19

Informacja o zawarciu niniejszej umowy zostanie wpisana do centralnego rejestru umów Starostwa Powiatowego w Wadowicach, publikowanego w BIP Urzędu.

§ 20

Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach z przeznaczeniem: trzy egzemplarze dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

AKCEPTUJĘ

…………………………………….

Załącznik Nr 7 do SIWZ

WIZ.272.PN.53.2015

| /pieczęć Wykonawcy/ | WYKAZ ROBÓT PRZEWIDYWANY DO POWIERZENIA PODWYKONAWCOM |
| --- | --- |

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa drogi powiatowej nr 1772K Tłuczań – Ryczów – Łączany w Ryczowie na długości 1,54 km”

oświadczam/y, że niżej wymieniony zakres i wartość robót zostanie wykonany przy udziale podwykonawców:

| Lp. | Części zamówienia – zakresy robót | Wartość powierzanych robót (brutto) |
| --- | --- | --- |

............................................			 ..............................................................................

/miejscowość data/				 /pieczęć i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy/